Faculté des sciences de Tétouan/Master 1 Mécatronique/Actionneurs/Test 2/J Diouri

18 juin 2012

Durée 2h30

Aucun document n’est autorisé. La copie du voisin est un document

Exercice 1 (6 pts)

On s’intéresse à l’étude d’un moteur très utilisé en traction électrique : le moteur série

- Donner un schéma représentant les différents éléments électriques du moteur en régime permanent.

- Quel est l’intérêt pratique de ce mode de couplage ? Tracez l’allure de la caractéristique C(I) de la machine.   Donner quelques exemples d’application.

- Ecrire les 4 équations générales décrivant le fonctionnement en régime dynamique en précisant la signification des grandeurs physiques représentées dans ces équations

- Donner le schéma bloc général (formalisme symbolique de Laplace) permettant de calculer la vitesse.

On notera Ra , La la résistance et l’inductance de l’induit ; Ri , Li,  la résistance et l’inductance de l’inducteur, J le moment d’inertie du rotor, Cr le couple résistant (fonction quelconque de la vitesse ). On négligera les pertes mécaniques internes et on notera la fonction de magnétisation du circuit supposée connue.

Exercice 2 (6 pts)

Un moteur asynchrone triphasé tétrapolaire 220 V / 380 V à cage est alimenté par un réseau 220 V entre phases, 50 Hz.

Un essai à vide à une fréquence de rotation très proche du synchronisme a donné pour la puissance absorbée et le facteur de puissance : Pv = 500 W et cos v = 0,157.

Un essai en charge a donné:

- intensité du courant absorbé : I = 12,2 A

- glissement : g = 6 %

- puissance absorbée : Pa = 3340 W.

La résistance d'un enroulement statorique est r = 1,0 .

1- Quelle est, des deux tensions indiquées sur la plaque signalétique, celle que peut supporter un enroulement du stator ? En déduire le couplage du stator sur le réseau 220 V.

2- Pour le fonctionnement à vide, calculer :

2-1- la fréquence de rotation à vide Nv supposée égale à la fréquence de synchronisme

2-2- l'intensité du courant en ligne Iv

2-3- la valeur des pertes Joule dans le stator PJs v

2-4- la valeur des pertes dans le fer du stator Pfs, supposées égales aux pertes mécaniques Pm

3- Pour le fonctionnement en charge, calculer :

3-1- la fréquence de rotation (en tr/min)

3-2- la puissance transmise au rotor Ptr et le moment du couple électromagnétique Cem (Rép. 2976 W ; 18,9 J)

3-3- la puissance utile Pu et le rendement On suppose les pertes fer égales aux pertes fer à vide.

3-4- le moment du couple utile Cu (Rép. 17,5 J)

4- Le moteur entraîne une machine dont le moment du couple résistant (en Nm) est donné en fonction de la fréquence de rotation n (en tr/min) par la relation : Cr = 810-6N²

La partie utile de la caractéristique mécanique du moteur est assimilée à une droite.

Déterminer la relation entre Cu et N

En déduire la vitesse de rotation du groupe (Rép. 1417 tr/mn)

Calculer la puissance utile du moteur.

Exercice 3 (8 pts)

On considère un moteur monophasé à cage 120V, 60 Hz, 1725 tr/mn ayant les caractéristiques suivantes :

Résistance du stator : 2 

Résistance du rotor rapportée au stator : 4 

Résistance de fuite du rotor et du stator rapportées au stator : 6 

Résistance correspondant aux pertes dans le fer : 600 

Réactance de magnétisation : 60 

- Montrer que le fonctionnement du moteur asynchrone monophasé avec un glissement s peut être ramené à celui de 2 moteurs asynchrones triphasés évoluant en sens opposés (sens direct et sens inverse) avec des glissements respectifs s et 2-s. Expliquez alors pourquoi le moteur monophasé ne peut pas démarrer avec le seul enroulement principal. Quelles sont les solutions utilisées pour lancer le moteur ? Expression générale du couple de démarrage ?

- Justifier le circuit électrique équivalent suivant du moteur étudié

- Calculer les impédances complexes Z(+) et Z(-) de chaque branche.

- Calculer les expressions complexes du courant total absorbé I  et des tensions E(+) et E(-)

- En déduire les expressions complexes des courants I(+) et I(-)

- Calculer les puissances transmises au rotor P(+) et P(-) (Rép. 200,5W et 15,4 W)

- En déduire les couples utiles C(+) et C(-) puis le couple utile total net (Rép. 1,064 J ; 0,082 J ; 0,982 J)